## Slide 1: Занятие №5 входные цепи РПУ (часть 2)

## Slide 2: Режим согласования ВЦ с антенной
Основные режимы работы ВЦ при условии согласования с антенной:
1) Режим максимальной передачи, без ограничения на полосу пропускания
2) Режим максимальной передачи, при заданной полосе пропускания
Используется если:
избирательность преселектора в основном определяется УРЧ;
недопустимы потери энергии.
Используется если:
ВЦ и УРЧ в равной мере влияют на избирательность преселектора;
УРЧ отсутствует.

## Slide 3: I. Режим согласования с антенной 1) Режим максимальной передачи, без ограничения на полосу пропускания
А)
Коэффициент передачи
Коэффициент расширения полосы
Б)
Один из коэффициентов включения (m1 или m2) равен 1. Неполное включение со стороны проводимости, которая сильнее шунтирует контур.

## Slide 4: Режим максимальной передачи без ограничения на полосу пропускания
Задача 5-1
Одноконтурная ВЦ имеет автотрансформаторную связь с антенной и входом 1-го каскада (gк=1 мСм, gн=5 мСм). Антенна согласована с ВЦ, а коэффициенты включения выбираются из условия обеспечения режима максимального коэффициента передачи без ограничения полосы пропускания.
Определить коэффициенты включения, а также коэффициент передачи ВЦ при
А) RА=75 Ом
Б) RА=300 Ом

## Slide 5: Модель к задаче 5-1
А) сопротивление антенны 75 Ом
Для расчёта элементов контура примем f0=50 МГц, Ск=30 пФ.
Б) сопротивление антенны 300 Ом
8-6
Рассчитать:
Ёмкости C1 и C2 и др. элементы схемы
Получить на модели:
АЧХ ВЦ
Частотную зависимость коэффициента включения
Диапазон изменения частоты задать так, чтобы резонансная частота находилась посредине: от 20 МГц до 120 МГц.

## Slide 6: Примеры преселектора ВЦ+УРЧ Преселектор с УРЧ на биполярном транзисторе
ВЦ
УРЧ
m1(1)
m1(2)
m2(1)
m2(2)
Lк1, Ск1 – контур ВЦ, настроен на f0;
Lк2, Ск2 – контур УРЧ, настроен на f0;

## Slide 7: Измерение Y-параметров транзистора: Измерение параметров Y11 и Y21
производится в режиме КЗ по выходу
Директивы вводятся в текстовом окне и размещаются рядом со схемой; каждая директива должна быть напечатана на отдельной строке
.define b11 imag(Ib(Q1)/Vbe(Q1))
.define g11 real(Ib(Q1)/Vbe(Q1))
.define Y21 mag(Ic(Q1)/Vbe(Q1))
.define C11 b11/(2*pi*F)
9-3
Ток коллектора в рабочей точке Iк0=3мА

## Slide 8: Измерение Y-параметров транзистора измерения параметров Y12 и Y22
Генератор подключается к выходу и создаётся режим КЗ по входу
9-4