## Slide 1: Тема 3: Входные цепи РПУ
Часть 1
Notes: 1

## Slide 2: Входные цепи РПУ
Входная цепь (ВЦ) – пассивная частотно-избирательная цепь.
Назначение:
выделение полезного сигнала из помех и передача на УРЧ с наименьшими потерями;
согласование РПУ с антенной.
Состав ВЦ:
Резонанансный контур;
Элеметы связи с внешними проводимостями (антенна, нагрузка).
Основные характеристики ВЦ:
Резонансный коэффициент передачи (К0 влияет на чувствительность);
Полоса пропускания по уровню 0,707 К0 (влияет на избирательность).

## Slide 3: Способы связи ВЦ с антенной
Автотрансформаторная | Трансформаторная | Внутриемкостная | Внешнеемкостная

## Slide 4: Способы связи ВЦ с антенной и УРЧ
Двойная автотрансформаторная связь | Автотрансформаторная связь с антенной, внутриемкостная связь с УРЧ | Трансформаторная связь с антенной, автотрансформаторная связь с УРЧ | Двойная внутриемкостная связь
коэффициенты включения задаются независимо

## Slide 5
Эквивалентная схема параллельного колебательного контура имеет следующие параметры: Lк=16 мкГн, Cк=1,6 нФ, Rк=10 кОм. К контуру подключается нагрузка Rн=5 кОм. Определить добротность контура, сопротивление потерь и полосу пропускания в двух случаях:
а) при отключённой нагрузке (собственные параметры контура);
б) при подключённой нагрузке (эквивалентные параметры контура).
Задача 1-2

## Slide 6: Собственные и эквивалентные параметры контура
При подключении внешних проводимостей используют эквивалентные параметры контура:

## Slide 7: Эквивалентная схема ВЦ (двойная автотрансформаторная связь)
Коэффициенты включения:
Коэффициент передачи:
Эквивалентная резонансная проводимость:
(с учетом внешних проводимостей)
Коэффициент расширения полосы:

## Slide 8: Режимы работы ВЦ I. Режим согласования с антенной
Условие согласования:
Коэффициент передачи:
Коэффициент расширения полосы:
Коэффициент включения антенны:

## Slide 9: I. Режим согласования с антенной
Для любого параллельного колебательного контура:
Основные режимы работы ВЦ при условии согласования с антенной:
1) Режим максимальной передачи, без ограничения на полосу пропускания
2) Режим максимальной передачи, при заданной полосе пропускания
Используется если:
избирательность преселектора в основном определяется УРЧ;
недопустимы потери энергии.
Используется если:
ВЦ и УРЧ в равной мере влияют на избирательность преселектора;
УРЧ отсутствует.

## Slide 10: I. Режим согласования с антенной 1) Режим максимальной передачи, без ограничения на полосу пропускания
А)
Коэффициент передачи
Коэффициент расширения полосы
Б)
Один из коэффициентов включения (m1 или m2) равен 1. Неполное включение со стороны проводимости, которая сильнее шунтирует контур.

## Slide 11: I. Режим согласования с антенной 2) Режим максимальной передачи, при заданной полосе пропускания
Коэффициент передачи
Коэффициенты включения
Коэффициент расширения полосы